## Slide 1
指针数字图标识别

## Slide 2
1.指针检测识别

## Slide 3
图像标定
圆环区域检测
红色通道检测
二值化处理
块状区域提取
优化
确定象限计算夹角
指针检测程序流程图

## Slide 4
Rotationl_Speed_500

## Slide 5
计算圆环区域

## Slide 6
红色通道分量大于其他两通道分量值

## Slide 7
二值化

## Slide 8
块状区域

## Slide 9
优化

## Slide 10
对所获取的点，以圆心为坐标中心投影到四个象限，即计算所获取的直线与水平方向的夹角 ，讨论x，y

## Slide 11
2.数字识别

## Slide 12
图像标定
数字区域检测
拉伸变换
二值化处理
先行扫描再列扫描提取单个数字图像
分割的图像块采用模板匹配
采用KNN模板匹配法
数字识别程序流程图

## Slide 14
拉伸变换
二值变换
先行扫描在列扫描分割出单个数字
数字识别预处理流程

## Slide 15
KNN训练流程
测试图片
训练样本
预处理找到ROI(Region of Interest)区域
测试数据
训练数据
KNN近邻训练
KNN近邻分类法分类 knn:find_nearest()
分类识别结果

## Slide 16
3.图标识别

## Slide 17
3.1 P,R,N图标识别
3.2 LeftLight, Manual_Drive, Marker_Lamp, Seatbelt, RightLight图标识别

## Slide 18
3.1 P,R,N图标识别
 | 亮 | 暗
P | 绿 | 红
R | 黄 | 红
N | 绿 | 红
以P图标为例

## Slide 21
P,R,N采用颜色信息进行图标识别，统计个通道的灰度值进行识别

## Slide 22
3.2 LeftLight, Manual_Drive, Marker_Lamp, Seatbelt, RightLight图标识别

## Slide 24
采用已有模板与图像中可能出现的位置进行模板匹配，程序中采用了cvMatchTemplate方法，即采用诸点遍历的方法

## Slide 25
图像标定
图标区域检测
灰度变换
采用模板匹配的方法遍历可能存在图像块区域
图标识别程序流程图
预处理

## Slide 26
谢 谢！